## Slide 1
Smart Audio
Zusammenfassung
14.09.2020
Präsentation SmartAudio
1

## Slide 2
14.09.2020
2
Zusammenfassung
Smart Audio Master
Volumio in Kombination mit Snapserver als Betriebssystem auf dem SmartAudio Master
Senden einer Audioquelle (USB, Internetradio, lokaler Speicher) an Slaves mit Snapclient
  Jedes Snapclient fähige Gerät kann diesen Stream empfangen!
Mastersoftware wertet die mittels MQTT gesendeten Sensordaten der Slaves aus
  Senden von On-/Off Befehlen zum An- und Ausschalten der Audiostreams in den jeweiligen Räumen
  Anzahl der registrierten Personen kann in Kombination mit MQTT auch für andere Zwecke genutzt werden (SmartHome, bspw. Heizungssteuerung, Belüftung,…)
Konfiguration und Steuerung von Volumio selbst über Webinterface möglich
Präsentation SmartAudio

## Slide 3
14.09.2020
3
Zusammenfassung
Smart Audio Master
Konfigurationsdatei legt Anordnung der Räume fest
  Flexible Gestaltung, für jede Wohnung anpassbar
Volumio erlaubt über ein Pluginsystem die Erweiterung des Betriebssystems
  Mehr Features für SmartAudio, z. B. Musik von Spotify, Amazon Music,… streamen
Präsentation SmartAudio

## Slide 4
14.09.2020
4
Zusammenfassung
Smart Audio Slave
Unmodifiziertes Raspbian
SmartAudio Slavesoftware wertet Sensordaten der Ultraschallsensoren aus
  Werden an den Master gesendet um ggf. Musik im jeweiligen Raum an- und auszuschalten
  Daten werden an einen MQTT-Server gesendet, welcher auf dem Master läuft
  Konfigurationsdatei legt Einstellungen und Eigenschaften des Slaves fest
    Festlegung des streamingtopics: Ist der slave für das Musikstreaming an die Bluetoothbox zuständig und falls ja, in welchem MQTT-Topic sind die Steuerbefehle des Masters zu finden?
    Festlegung der SensorID: In welches MQTT-Topic müssen Ultraschallsensordaten gesendet werden
    Festlegung der IP-Adresse oder Hostname des MQTT-Servers
Präsentation SmartAudio

## Slide 5
14.09.2020
5
Zusammenfassung
Smart Audio Slave
Gibt Musik in den Räumen wieder, welche gerade betreten wurden
  Detektion durch Ultraschallsensoren
  Wiedergabe an zuvor konfigurierter Bluetoothbox (alternative Ausgabequellen ebenfalls möglich)
Nicht an Raspbian oder Volumio gebunden!
  Sofern die Steuerbefehle (bspw. „VOn“) des Masters mittels MQTT empfangen und interpretiert werden können, ist jedes Gerät SmartAudio fähig
Wie auch beim Master sind die Fähigkeiten ausbaubar (SmartHome)
    Heizungssteuerung
    Steuern anderer Multimediageräte
    Personenerkennung
    Energieverbrauch
Präsentation SmartAudio

## Slide 6
14.09.2020
6
Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten
Smart Audio
Verringern der CPU-Last bei der Abfrage der Ultraschallsensoren
Abfrage der letzten Konfiguration eines Slaves über den Master (z. B. bei Verbindungsausfall)
  wurde vor dem Ausfall Musik wiedergegeben?
  wurde SmartAudio bereits abgeschaltet?
  gibt es einen Audiostream zur Wiedergabe?
Senden eines Signals zur Beendigung oder zum Starten jeglicher Detektion
Entwurf eines Webinterfaces zur Webkonfiguration aller registrierten Slaves
Übermittlung des aktuell abgespielten Tracks an Slaves oder andere Geräte (bspw. Türschild)
Lichtsteuerung
Anpassung der CPU-Leistung um Akkubetrieb zu ermöglichen
Einbindung in SmartHome Systeme wie OpenHab
Präsentation SmartAudio